|  | Технический Бюллетень |
| --- | --- |
| Модель Автомобиля: А520 (А21, Fora) | № TB-T0077 Дата: 13-03-2007 |
| Тема: Cтук колонки рулевого управления. |
| Описание проблемы: Результаты исследования показали, что стук рулевой колонки появляется из-за конструкции кронштейна крепления трубок, системы трубок гидроусилителя руля, которая трет об кузов автомобиля в момент движения по неровной дороге. |
| Устранение: Для устранения данной неисправности необходимо произвести замену подающих и отводящих трубок гидроусилителя, а также кронштейнов их крепления. Запасные части указанные ниже были модифицированы заводом изготовителем. В случае обращения клиента с проблемой стуков рулевого управления на неровной дороге или при повороте руля необходимо произвести следующие работы: Заменить трубки (нагнетающую и отводящую), применяя при этом детали нового образца. Заменить кронштейны крепления трубок на модернизированные. |
| Гарантийность: Данный случай признается гарантийным и подлежит гарантийному возмещению на гарантийных автомобилях Чери в рамках гарантийной политики компании ЗАО «Автомобили Чери Рус» |
| Comment： | Утверждено | Проверено: | Составлено: |
|  | Павлов Г.К. | Аллилуев А. | Корнеев Д. |
| Разница между неусовершенствованными и усовершенствованными трубками: 1- Трубка высокого давления II (High pressure pipe II)（№ A21-3406120: для решения проблемы стука трубки гидроусилителя руля на холостых оборотах）: номер запчасти после модификации не изменился. |
| 2– Маслоотводящая трубка I (Oil return pipe I)（№ A21-3406310: для решения проблемы стука рулевой колонки）: номер запчасти после модификации не изменился. |
| 3- Кронштейн крепления трубок (Double-pipe clamp): Немодифицированный № A21-3406113， модифицированный № A21-3406114 & A21-3406115. |